## Slide 1: 交通态势可视化
汇报人：张子洋 小组成员：赵志强 彭清兰 杨政 张子洋 刘恒均

## Slide 2: 目录
01
背景调研
02
数据理解及处理
03
数据统计结果及分析
04
可视化及分析

## Slide 3: 背景调研
01

## Slide 4
城市规模扩大，现有交通管理设施和方式难以满足需求。
交通管理挑战
结合传感器、5G、AI、云计算，分析交通实时动态数据、交通信号灯等维度信息，促进智慧交通发展。
智慧交通发展
通过大数据分析技术和可视化方法，能很好地分析交通参与者驾驶行为、监测交通事件、挖掘有价值的交通场景，快速地感知交通的时空态势，帮助城市道路交通管理者构建智慧交通指挥决策系统，从而有效判断拥堵、事故原因，基于历史数据进行有效预测。
数据分析与可视化

## Slide 5: 数据理解及处理
02

## Slide 6: 数据字段理解：
源字段名称 | 说明 | 备注
id | 指道路中 交通参与者的ID | 
seq | 指对应的数据帧帧号 | 可忽略
is_moving | 指交通参与者的运动状态 | 0：静止1：运动
position | 指交通参与者的位置，用（X，Y）表示 | X：横坐标Y：纵坐标坐标系采用的局部坐标系，z值为高程数据，可忽略。(0,0,0)为坐标系的原点；忽略z值情况下，(0,0）为平面坐标系（x，y）的原点。如下图示意：
数据集是通过路侧传感器对交通参与者进行实时感知，输出语义化数据，由交通参与者数据（机动车、非机动车、行人）和红绿灯数据组成。

## Slide 7
shape | 指交通参与者的形状，用（X，Y，Z）表示 | X：长Y：宽Z：高所有的交通参与者，用长方体来表示其轮廓，因此每个交通参与者的外轮廓尺寸用“长宽高”表示，其中“高”为交通参与者的高度，长和宽的定义如下图所示；position为交通参与者的位置，该点为中心点，中心点为长和宽的中心点，见下图
orientation | 指车头所朝向的方向，（-π，π） | orientation指约束车头朝向的坐标系，从（-π，π），正东为0，正北为π/2，正西为πor-π，正南为-π/2，如下图所示
velocity | 指交通参与者的运动速度，单位m/s | 
type | 指交通参与者的类型 | 枚举值类型：UNKNOWN = 0; //未识别CAR = 1; //小型车辆PEDESTRIAN = 2;//行人CYCLIST = 3;//非机动车TRUCK = 4;//卡车VAN = 5;//厢式货车、面包车BUS = 6;//客车STATIC = 7;//静态物体STATIC_EDGE = 8;//路牙CONE = 9;//锥桶TROLLEY = 10;//手推车、三轮车ROBOT = 11;//信号灯GATE = 12;//门、阀门、闸机、出入口
heading | 指交通参与者的运动方向，（-π，π） | 
timeMeas | 指传感器发现该交通参与者的时间戳(16位) | 

## Slide 8: 数据处理（python）
数据统计：
1.计算车辆类型：计算每种类型的车辆数量。
2.计算速度间隔：确定特定速度范围内的车辆比例。
3.计算移动比率：计算移动车辆的比例。
数据清洗：
通过删减不必要的字段（可视化图像用不上的数据）、排除错误数据（如type为0、重复或空缺数据等）、排序（按照时间升序）以供进一步分析，将原始 JSON 数据预处理为更可用的格式。
断面车流量处理：
1.分配区域：根据 y 坐标，将车辆分配到不同的区域。
2.转换为 DataFrame：将字典列表转换为 Pandas DataFrame 以便于操作。
3.统计各路段车流量：统计各路段车辆数并打印结果。

## Slide 10: 数据统计及分析
03

## Slide 11: 数据统计内容
各种类型车辆的占比
移动车辆的占比
不同速度区间车辆的占比
车流量变化

## Slide 12: 车辆占比变化
- 类型1车辆的占比从7点到15点逐渐增加，从68.24%到77.65%。
- 类型2车辆的占比整体上呈现出下降趋势，从10.49%下降到7.23%。
- 类型3车辆的占比变化不大，大致在9%左右波动。
- 类型4车辆的占比整体上呈现出下降趋势，从1.60%下降到1.78%。
- 类型6车辆的占比变化不大，保持在1%-2%之间。
- 类型10车辆的占比在整个时间段内有轻微波动，但总体趋势不明显。

## Slide 13: 速度区间占比变化
- 速度区间0-3的占比整体上呈现出下降趋势，从64.68%下降到70.72%。
- 速度区间3-6和6-9的占比在不同时间段内波动，但总体上没有明显趋势。
- 速度区间10以上的占比在不同时间段内波动，但整体上没有明显趋势。

## Slide 14: 移动占比变化
从50.12%（8点）降至40.37%（15点）
逐渐下降

## Slide 15: 车流量变化
逐渐下降
每个断面的车流量在不同时间段内均有所变化，但整体趋势符合移动占比的变化趋势，即逐渐下降。

## Slide 16: 可视化及分析
04

## Slide 17: 可视化方法
大屏制作
使用Python进行大屏制作
数据绘制
主要对交通参与者的运动状态占比情况、交通参与者的类型占比情况、不同区间内速度个数与平均值、不同时间和类型的统计热力图以及位置分布进行了绘制和分析。

## Slide 18
左图为交通参与者的运动状态占比情况，其中0代表静止，1代表正在运动，这说明超过一半的车辆和行人都处于排队等待通过状态，也说明该地较为拥堵。

## Slide 19
上图为交通参与者的类型比例情况，从图中可以看出小型车辆即机动车占比较大，卡车最少，能够清楚的反映出通过路段的交通参与者成分。

## Slide 20
上图为不同区间内的速度个数与平均值情况，从图中可以看出各区间内交通参与者的速度情况，大部分通过路段的参与者处在5-15这个时段。

## Slide 21
上面两种图像均为热力图，是两种车辆热力图的不同画法，从图中我们能够清晰的看出车辆密度大即较为拥堵的地区，这也是交通压力较大的路口。

## Slide 22
最后是位置分布图，通过该图我们能够看出静止车辆、行人与运动车辆、行人的位置分布。

## Slide 23: 数据变化规律
NO. 02
小轿车和非机动车在早高峰时段占比不断增加
NO.01
交通情况的变化是随着时间变化而推移的
NO. 03
随着时间的推移，在早高峰时拥堵状况最为明显

## Slide 24: 数据分析结果
数据采集和可视化方法是有效的
能够清楚地识别出交通高峰时段
能够准确地捕捉交通状况
有助于更好地了解交通流量的变化规律

## Slide 25: 数据分析结果
为交通管理和优化提供依据
可用于指导交通管理部门采取针对性措施
能够发现某些路段或区域的交通状况较为拥堵或繁忙

## Slide 26
结果演示：

## Slide 27: 谢谢